## Slide 1: ET720 – Sistemas de Energia Elétrica I
Horário das aulas: segunda (19:00h-21:00h) e quarta (21:00h-23:00h)
Prof.: Walmir Freitas (Sala: 211A)
E-mail: walmir@dsee.fee.unicamp.br
Fone: (19) 35213740
Material disponível no Ensino Aberto (transparências)
PED: Vinicius Carnelossi da Cunha (vcunha@dsee.fee.unicamp.br – LE41)

## Slide 2: Calendário

## Slide 3: Critério de Avaliação
Três provas
M = (P1 + P2 + P3)/3
M  5,0  APROVADO  MF = M
M < 5,0  EXAME  MF = (M+E)/2
Exame valerá como prova substitutiva se o aluno se ausentar em uma prova
Datas:
  Prova 1 (P1): 05/09
  Prova 2 (P2): 10/10
  Prova 3 (P3): 14/11
  Exame (E): 10/12

## Slide 4: Ementa
1. Introdução aos sistemas da energia elétrica (SEE)
Níveis de geração, transmissão e distribuição
2. Cálculo de fluxo de carga
Representação por fase
Formulação nodal das equações de corrente
Formulação nodal das equações de potência
Métodos de solução (Newton e desacoplados)

## Slide 5: Ementa
3. Geradores síncronos
Estabilidade transitória e critério de áreas iguais
4. Análise de defeitos (curtos-circuitos)
Curtos-circuitos balanceados
Curtos-circuitos desbalanceados
Cálculo de curto-circuito

## Slide 6: Ementa
5. Linhas de transmissão
Cálculo de parâmetros típicos e uso de tabelas
Circuito equivalente
Carregamento característico
Limites térmico e de estabilidade
Transmissão em corrente contínua

## Slide 7: Referências
A.J. Monticelli, A.V. Garcia, Introdução a sistemas de energia elétrica, Unicamp, 1999.
J.J. Grainger, W.D. Stevenson, Power system analysis, McGraw-Hill, 1994.
O.I. Elgerd, Electric energy systems theory: an introduction, McGraw-Hill, 1982.
F. Sato, W. Freitas, Análise de Curto-circuito e Princípios de Proteção em Sistemas de Energia Elétrica – Fundamentos e Prática, Elsevier/Campus, 2015.
Notas de aula:
Prof. Carlos Castro: www.dsee.fee.unicamp.br/~ccastro
Prof. Ruth Leão: http://www.dee.ufc.br/~rleao/disciplina.htm
Prof. Thomas Overbye: http://courses.engr.illinois.edu/ece476/
Outros livros, artigos selecionados de revistas especializadas e URLs serão indicados para cada capítulo.

## Slide 8: Importante
75% dos slides empregados nesta disciplina foram retirados das notas de aula do Prof. Castro disponível em:
http://www.dsee.fee.unicamp.br/~ccastro
O material original tem mais detalhes e exemplos.

## Slide 9
GTD: Geração, Transmissão e Distribuição

## Slide 10: Geração, Transmissão e Distribuição (GTD) de Energia Elétrica
This is a file from the Wikimedia Commons

## Slide 11: Geração, Transmissão e Distribuição (GTD) de Energia Elétrica
Fonte: Atlas de Energia Elétrica do Brasil: 3a. Edição, ANEEL, 2008

## Slide 12
Panorama Nacional

## Slide 13: Geração
Capacidade instalada de 159.989.408 kW (7.125 empreendimentos em operação).
Está prevista para os próximos anos a adição de 18.552.425 kW (205 empreendimentos em construção e 397 outorgados)
Fonte: BIG: Banco de Informações de Geração – ANEEL (24/07/2018).

## Slide 14: Geração
Fonte: BIG: Banco de Informações de Geração – ANEEL (24/07/2018).
Os 10 Agentes de Maior Capacidade Instalada no País (Usinas em Operação)

## Slide 15: Geração – 2018
Produção em Maio/2018
Fonte: MME
Capacidade Instalada Maio/2018
Fonte: MME
Fonte:

## Slide 16: Geração – últimos 12 meses (06/2017 – 05/2018)
Fonte: MME
Fonte:
Chart: 
| Hidráulica | Gás | Carvão | Petróleo | Nuclear | Outros | Biomassa | Eólica | Solar
 | 0.70954 | 0.087254 | 0.023645 | 0.019344 | 0.025023 | 0.0056364 | 0.04831 | 0.077627 | 0.0036208

## Slide 17: Produção de Eletricidade nos Últimos Anos
Fim da construção de novos reservatórios de acumulação
Produção de hidroeletricidade influenciada pelo regime hidrológico do ano (desfavorável nos últimos anos)
Aumento substancial da participação das térmicas e início da participação eólica na matriz
Fonte:
Chart: Produção por Fonte
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Hidráulica | 397.7 | 415.7 | 422.9 | 450.2 | 442.5 | 407.1 | 391.1 | 373.2 | 397.7 | 387.6
Térmica | 47.1 | 27.2 | 49.4 | 37.8 | 68.3 | 111.5 | 134.7 | 140 | 107.8 | 112.1
Eólica | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 1.9 | 4.8 | 6.4 | 11.1 | 20.5 | 31.6 | 40.5
Chart: Produção por Fonte
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Hidráulica | 89.2905 | 93.7106 | 89.2571 | 91.8963 | 85.8223 | 77.5429 | 72.8441 | 69.9269 | 74.0458 | 71.7512
Térmica | 10.5748 | 6.1317 | 10.4263 | 7.7159 | 13.2467 | 21.2381 | 25.0885 | 26.232 | 20.0708 | 20.7516
Eólica | 0.13471 | 0.1578 | 0.31659 | 0.38783 | 0.93095 | 1.219 | 2.0674 | 3.8411 | 5.8834 | 7.4972

## Slide 18: Geração
Fonte: MME, Capacidade Instalada de Geração Elétrica Brasil e Mundo (2016), Edição: 15/07/2017.

## Slide 19: Geração
Fonte: MME, Capacidade Instalada de Geração Elétrica Brasil e Mundo (2016), Edição: 15/07/2017.

## Slide 20: Geração
Source: World Bank (World Development Indicators 2018)
Chart: Consumo per capita de Energia Elétrica
| 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Brasil | 458.7279 | 497.6254 | 552.8722 | 602.8874 | 649.0999 | 719.3157 | 787.1239 | 856.9043 | 938.0052 | 1012.7455 | 1017.7544 | 1052.2156 | 1108.0415 | 1204.8281 | 1279.2509 | 1350.6839 | 1364.4103 | 1415.9432 | 1446.3367 | 1457.3477 | 1483.0114 | 1491.1143 | 1534.8176 | 1564.0888 | 1631.6114 | 1684.0303 | 1758.875 | 1804.2478 | 1827.7054 | 1891.9708 | 1742.4857 | 1800.5171 | 1875.3232 | 1948.4086 | 2007.2774 | 2063.0973 | 2157.4373 | 2218.8836 | 2185.7453 | 2361.0559 | 2416.4628 | 2485.5881 | 2551.408 | 2601.3655
Portugal | 835.285 | 911.5421 | 994.7759 | 1080.9465 | 1075.8269 | 1136.9406 | 1248.9854 | 1343.656 | 1466.4746 | 1558.5208 | 1567.296 | 1644.7111 | 1740.0316 | 1774.2685 | 1873.1769 | 1974.5366 | 2057.7205 | 2201.7823 | 2399.3003 | 2541.8658 | 2676.6437 | 2815.8771 | 2803.2023 | 2870.833 | 3076.846 | 3195.864 | 3352.4658 | 3545.0104 | 3795.2293 | 3988.9608 | 4119.6705 | 4271.1685 | 4375.7322 | 4533.5397 | 4682.991 | 4827.4672 | 4890.5602 | 4850.8374 | 4843.8497 | 4959.0943 | 4848.2793 | 4736.3518 | 4685.0548 | 4662.6008
EUA | 7517.3046 | 8076.4093 | 8573.1942 | 8449.9285 | 8522.394 | 8968.7757 | 9337.724 | 9560.5454 | 9700.6954 | 9862.3655 | 9976.6937 | 9544.4609 | 9742.0057 | 10282.3746 | 10414.2079 | 10424.4273 | 10886.8583 | 11298.3325 | 11531.9323 | 11713.3317 | 12134.1721 | 12014.9582 | 12261.5238 | 12455.1622 | 12659.6076 | 12854.2989 | 12889.8323 | 13154.763 | 13281.87 | 13671.052 | 13046.6141 | 13296.1823 | 13307.492 | 13388.5897 | 13704.577 | 13583.267 | 13657.4528 | 13663.428 | 12913.7147 | 13394.4144 | 13243.2978 | 12959.4146 | 12996.8455 | 12984.3331

## Slide 21: Geração
Fonte: José da Costa Carvalho Neto (Presidente da ELETROBRAS), DESAFIOS DO SETOR ELÉTRICO 2011-2030, XXI SNPTEE, Florianópolis, 2011.

## Slide 22: Geração
O papel da eficiência energética e da geração distribuída (pelos consumidores) deverá (e tem que) crescer nos próximos anos.
Projeção da demanda a ser atendida pela rede
Projeção da demanda total
Conservação
Auto produção
Cenário de crescimento da demanda no Brasil

## Slide 23: Transmissão
SIN: Sistema Interligado Nacional
143.739 km de linhas de transmissão
Fonte: Operador Nacional do Sistema - ONS

## Slide 24: Transmissão
Extensão das Linhas de Transmissão do SIN - km |  |  |  |  |  | 
Tensão | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018
230kV | 37.709,9 | 43.184,5 | 48.123,6 | 52.580,0 | 55.816,0 | 57.214,0
345kV | 9.772,1 | 10.060,5 | 10.223,8 | 10.303,0 | 10.319,0 | 10.319,0
440kV | 6.671,2 | 6.670,5 | 6.732,5 | 6.728,0 | 6.748,0 | 6.748,0
500kV | 31.868,3 | 34.356,2 | 35.689,4 | 40.617,0 | 46.565,0 | 49.359,0
600kV CC | 3.224,0 | 3.224,0 | 3.224,0 | 12.816,0 | 12.816,0 | 12.816,0
750kV | 2.683,0 | 2.683,0 | 2.683,0 | 2.683,0 | 2.683,0 | 2.683,0
800kV CC | - | - | - | - | - | 4.600,0
SIN | 91.928,4 | 100.178,7 | 106.676,3 | 125.727,0 | 134.947,0 | 143.739,0
Fonte: Operador Nacional do Sistema - ONS

## Slide 25: Transmissão
Fonte: Boletim Mensal de Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro (MME)

## Slide 26: Transmissão
Fonte: Operador Nacional do Sistema - ONS
Chart: Extensão das Linhas de Transmissão do SIN - km
| 230kV | 345kV | 440kV | 500kV | 600kV CC | 750kV | 800kV CC

 | 39.8041 | 7.179 | 4.6946 | 34.3393 | 8.9162 | 1.8666 | 3.2002

## Slide 27: Transmissão
Capacidade de Transformação - MVA - Tensões 230 kV e Acima |  |  |  |  | 
Tensão | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016
230kV | 53.938,8 | 60.519,5 | 68.827,0 | 79.190,0 | 89.665,0
345kV | 39.595,1 | 41.370,1 | 44.895,1 | 49.795,1 | 51.195,0
440kV | 18.850,9 | 19.450,9 | 23.915,9 | 23.915,9 | 26.352,0
500kV | 90.216,0 | 98.235,0 | 110.672,0 | 129.442,0 | 142.808,0
600kV CC |  |  |  |  | 
750kV | 22.500,0 | 22.500,0 | 22.500,0 | 22.500,0 | 23.247,0
SIN | 225.100,8 | 242.075,5 | 270.810,0 | 304.843,0 | 333.267,0
Fonte: Operador Nacional do Sistema - ONS

## Slide 28: Transmissão
Fonte: José da Costa Carvalho Neto (Presidente da ELETROBRAS), DESAFIOS DO SETOR ELÉTRICO 2011-2030, XXI SNPTEE, Florianópolis, 2011.

## Slide 29: Transmissão
Fonte: José da Costa Carvalho Neto (Presidente da ELETROBRAS), DESAFIOS DO SETOR ELÉTRICO 2011-2030, XXI SNPTEE, Florianópolis, 2011.

## Slide 30
Built to export electricity from new hydro power plants on the Madeira River in the Amazon Basin (Santo Antonio and Jirau Dam) to major load centers in southeastern Brazil
2 bipoles, ±600 kV (HVDC), 3,150 MW each, 2,375 km
single twelve-pulse bridge per pole
2 × 400 MVA back-to-back, capacitor commutated converters
Operational since December 2013
ABB and Alstom (stations), Abengoa (link)
Currently (2014) the longest transmission link in the world!
Madeira River Hydroelectric Complex Transmission System
Porto Velho Converter Station (Madeira River Terminal)
Source: ABB Inc.
Notes: 30

## Slide 31: Distribuição - Fornecimento de energia: 2017 (15 principais distribuidoras)
Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
Empresa | Consumo de Energia Elétrica em MWh | Receita de Fornecimento de Energia Elétrica | Receita de Fornecimento de Energia Elétrica com Tributos | Tarifa Média de Fornecimento | Tarifa Média de Fornecimento com Impostos
Totais | 313.618.809,32 | 132.160.777.772,49 | 183.178.453.939,77 | 421,41 | 584,08
ELETROPAULO - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. | 32.810.259,71 | 13.032.675.327,20 | 17.297.417.958,21 | 397,21 | 527,20
CEMIG-D - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 25.081.741,44 | 11.552.549.202,95 | 16.531.422.580,69 | 460,60 | 659,10
CPFL-PAULISTA - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 20.389.044,03 | 8.261.157.299,12 | 10.780.744.232,86 | 405,18 | 528,75
LIGHT - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. | 19.811.715,63 | 9.532.738.608,31 | 14.038.842.546,30 | 481,17 | 708,61
COPEL-DIS - COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 19.735.927,26 | 7.952.611.580,07 | 11.952.327.766,52 | 402,95 | 605,61
COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 16.257.291,73 | 5.887.572.020,77 | 8.217.958.090,54 | 362,15 | 505,49
CELESC-DIS - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. | 14.119.813,29 | 5.892.657.639,95 | 7.987.838.765,82 | 417,33 | 565,72
CELG-D - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. | 11.009.373,07 | 4.140.065.034,64 | 6.355.550.512,41 | 376,05 | 577,29
ELEKTRO - ELEKTRO REDES S.A. | 10.868.341,88 | 4.681.207.469,93 | 6.041.700.175,20 | 430,72 | 555,90
CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | 10.770.964,21 | 4.251.519.781,89 | 5.890.902.070,36 | 394,72 | 546,92
ENEL CE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 9.609.348,14 | 3.985.230.693,27 | 5.618.958.921,14 | 414,72 | 584,74
ENEL RJ - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. | 8.714.922,59 | 4.337.923.547,03 | 6.372.685.569,01 | 497,76 | 731,24
EDP SP - EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 7.980.547,70 | 3.186.758.431,77 | 4.085.076.225,50 | 399,32 | 511,88
CPFL- PIRATININGA - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 7.801.893,57 | 3.134.910.325,30 | 4.173.103.101,56 | 401,81 | 534,88
CELPA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA | 7.603.114,13 | 3.961.417.280,49 | 5.537.505.867,47 | 521,03 | 728,32

## Slide 32: Sistema de Distribuição - exemplo
Fonte: AES Eletropaulo – ANEEL: Seminário Internacional – Medição Eletrônica

## Slide 33: Sistema de Distribuição - exemplos
Eletropaulo (2016):
  152 subestações
  14.372 MVA de capacidade instalada
  1.847,6 km de linha de subtransmissão
  208.129 transformadores de distribuição
  38.497 km de rede de distribuição aérea
  2,2 mil km de rede de distribuição subterrânea
  1,2 milhão de postes
  44.236,8 GWh de energia distribuída para o mercado cativo e clientes livres
  7,015 milhões de unidades consumidoras
  20,1 milhões de pessoas atendidas
  Mais de 1,5 mil unidades consumidoras por km² (maior densidade entre as distribuidoras do Brasil)
Cemig-D:
  ~ 515.000 km de redes de distribuição (13 voltas no planeta)
      Linhas urbanas: 102,3 mil km
      Linhas rurais: 396,3 mil km
      Linhas de sub-transmissão: 16,4 mil km
  ~8.26 milhões de consumidores

## Slide 34: Sistema de Distribuição - exemplo
Ativo | Quantidade
Linhas de Transmissão (34,5 – 138 kV) próprias | 12.181 km
Subestações próprias | 523 (17.316 MVA – 33 MVA/SE)
Rede Distribuição Primária | 79.917 km (Paulista, 2015)
Rede Distribuição Secundária | 42.848 km (Paulista, 2015)
Transformadores | 450.247 (9 distribuidoras) – 223.171 (Paulista, 2015)
Chaves (óleo, gás, etc) | 16.839 (Paulista, 2015)
Religadores | 2.332 (Paulista, 2015)
Bancos Capacitores | 1.919 (1.260.762 kvar ~ 600 kVAr/banco)
CPFL Energia, 9 Distribuidoras, Dados de 2016

## Slide 35: Rede de Distribuição - Primária e Secundária – CPFL Paulista
Primária
Secundária
234 municípios
Ribeirão Preto
Franca
Bauru
São Carlos
São José do Rio Preto
Campinas
Piracicaba
Araçatuba
Marília
Araraquara
GIS - Geographic Information System

## Slide 36: Rede de Distribuição – Campinas/SP
Subtransmissão
Subestações
Primária
Secundária

## Slide 37: Rede de Distribuição – Campinas/SP – Alimentadores MT
Região central de Campinas (Subestações, subtransmissão e rede primária)

## Slide 38: Rede de Distribuição – Campinas/SP – Circuitos Secundários BT
Região central de Campinas (Rede primária, rede secundária e transformadores MT/BT)

## Slide 39
Consumo de energia elétrica - 2017
Fonte: EPE, Consumo Mensal de Energia Elétrica por Classe (regiões e subsistemas).
Número de consumidores: ~ 81 milhões
34.504 GWh
35.215 GWh
231.529 GWh
79.270 GWh
84.826 GWh
Total: 465.343 GWh

## Slide 40
Consumo de energia elétrica - 2016
Fonte: Balanço Energético Nacional 2017 (ano base 2016) – Ministério de Minas e Energia.
Chart: TWh
| Transportes | Agropecuário | Público | Comercial | Residencial | Industrial | Consumo Total
 | 2.0585 | 27.7608 | 43.2636 | 89.2021 | 132.8844 | 195.3026 | 490.472

## Slide 41: US ELECTRICITY SALES IN 2017
total sales: 1,192 million MWh
total revenues: $ 123 billion
residential
464 TWh
industrial
300 TWh
commercial
426 TWh
other
2.6 TWh
residential
$ 59 billion
industrial
$ 20 billion
commercial $ 45 billion
other
$ 0.2
billion
Source : Energy Information Administration, “Annual Electric Utility data”, 2018.

## Slide 42
Consumo de energia elétrica - evolução
Fonte: Boletins de Monitoramento do Sistema Elétrico - MME.
Queda na participação industrial e aumento na participação residencial
GWh | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Industrial | 164114 | 166668 | 154547 | 166192 | 183576 | 183475 | 184684 | 178055 | 171311 | 164949 | 166846
Residencial | 90369 | 94660 | 100681 | 107215 | 111970 | 117646 | 124896 | 132049 | 131348 | 132872 | 133904
Comercial | 58378 | 61902 | 65224 | 69170 | 73481 | 79235 | 83704 | 89819 | 90395 | 87873 | 88129
Perdas | 75598 | 76679 | 80977 | 91831 | 91698 | 96961 | 96374 | 100504 | 99308 | 104596 | 109181
Outros | 64575 | 69534 | 68038 | 72701 | 64006 | 67758 | 69838 | 73472 | 73283 | 75720 | 76464
Total | 453034 | 469443 | 469467 | 507109 | 524731 | 545075 | 559496 | 573899 | 565645 | 566010 | 574525
Chart: Consumo por Setor
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Industrial | 164114 | 166668 | 154547 | 166192 | 183576 | 183475 | 184684 | 178055 | 171311 | 164948.513 | 166846.079
Residencial | 90369 | 94660 | 100681 | 107215 | 111970 | 117646 | 124896 | 132049 | 131348 | 132872.085 | 133904.32
Comercial | 58378 | 61902 | 65224 | 69170 | 73481 | 79235 | 83704 | 89819 | 90395 | 87872.838 | 88129.08
Perdas | 75598 | 76679 | 80977 | 91831 | 91698 | 96961 | 96374 | 100504 | 99308 | 104596.315 | 109181.488
Outros | 64575 | 69534 | 68038 | 72701 | 64006 | 67758 | 69838 | 73472 | 73283 | 75720.249 | 76464.033
Chart: Consumo por Setor
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Industrial | 36.2255 | 35.5034 | 32.9197 | 32.7724 | 34.9848 | 33.6605 | 33.009 | 31.0255 | 30.286 | 29.1423 | 29.0407
Residencial | 19.9475 | 20.1643 | 21.4458 | 21.1424 | 21.3386 | 21.5835 | 22.3229 | 23.0091 | 23.2209 | 23.4752 | 23.307
Comercial | 12.886 | 13.1863 | 13.8932 | 13.6401 | 14.0036 | 14.5365 | 14.9606 | 15.6507 | 15.9809 | 15.525 | 15.3395
Perdas | 16.687 | 16.334 | 17.2487 | 18.1087 | 17.4752 | 17.7886 | 17.2251 | 17.5125 | 17.5566 | 18.4796 | 19.0038
Outros | 14.2539 | 14.812 | 14.4926 | 14.3364 | 12.1979 | 12.4309 | 12.4823 | 12.8023 | 12.9557 | 13.3779 | 13.3091

## Slide 43
Consumo de energia elétrica
Fonte: Boletins de Monitoramento do Sistema Elétrico - MME.

## Slide 44: Estrutura institucional do setor elétrico brasileiro

## Slide 45: Estrutura verticalizada × estrutura desregulamentada

## Slide 46
Panorama Nacional versus Internacional

## Slide 47
Geração de energia elétrica - Brasil
Fonte: International Energy Agency

## Slide 48
Geração de energia elétrica - EUA
Fonte: International Energy Agency

## Slide 49: Geração de energia elétrica - EUA
Fonte | Tempo
Carvão | 7,2 horas
Gás natural | 7,6 horas
Nuclear | 4,8 horas
Hidroelétrica | 1,8 hora
Eólica | 1,5 hora
Biomassa | 23,0 min
Petróleo | 7,2 min
Geotérmica | 5,8 min
Solar | 18,7 min
Outros gases | 5,8 min
Total | 24 horas
Participação das fontes primárias na produção de eletricidade nos EUA durante 24 horas.
Fonte: DoE (Department of Energy) – dados 2017
21,4 horas

## Slide 50
Geração de energia elétrica - UE
Fonte: International Energy Agency

## Slide 51
Geração de energia elétrica - China
Fonte: International Energy Agency

## Slide 52
Geração de energia elétrica - Japão
Fonte: International Energy Agency

## Slide 53: A View of The Power Grid
Fred C. Schweppe (1934-1988)
Professor of Electrical Engineering, MIT
US Power grid
“I worked on aerospace problems for many years before converting to power systems, and, in my opinion at least, power problems are tougher in many respects.
...
The number of variables [in a power system] is huge, and many types of uncertainties are present.
...
Few if any aerospace problems yield such a challenging set of conditions.”
– Fred. C. Schweppe, 1970