## Slide 1: Aula 2
Evolução histórica dos sistemas elétricos de potência
Características da Geração, Transmissão e Distribuição tradicional
Smart Grids (redes inteligentes)

## Slide 2: Evolução histórica
SEEs têm em torno de 130 anos.
Inicialmente não se sabia ainda qual a melhor maneira de transmitir a energia de uma queda d’água para um centro distante (tubulação de ar comprimido, óleo).
No caso da transmissão de energia elétrica não se sabia se seria melhor utilizar corrente contínua (CC) ou corrente alternada (CA).
No caso de CA, não se sabia com que frequência nem com que número de fases.
Corrente alternada era gerada por máquinas chamadas alternadores. Corrente contínua era gerada por máquinas chamadas dínamos.
Corrente contínua parecia apresentar algumas vantagens sobre corrente alternada. Baterias podiam ser usadas como backup em situações de emergência quando os dínamos falhavam, ou ainda suprir potência durante períodos de demanda baixa.
Além disso, dínamos podiam operar em paralelo para atender a demanda crescente. Naquela época, o uso de alternadores em paralelo era considerado muito difícil devido a problemas de sincronização.

## Slide 3: Evolução histórica
Fonte: notas de aula do Prof. Castro

## Slide 4: 1882: Orientação sobre o uso da iluminação elétrica
You can find this plate in the washrooms of the Courier Café in downtown Urbana.
Fonte: notas de aula do Prof. Castro

## Slide 5: Evolução histórica
Fonte: notas de aula do Prof. Castro

## Slide 6: Evolução histórica
Fonte: notas de aula do Prof. Castro

## Slide 7: Evolução histórica
Fonte: notas de aula do Prof. Castro

## Slide 8: Evolução histórica – Brasil
Fonte: notas de aula do Prof. Castro

## Slide 9: Evolução histórica – Brasil
Fonte: notas de aula do Prof. Castro

## Slide 10: Evolução histórica – Brasil
Fonte: notas de aula do Prof. Castro

## Slide 11: Evolução histórica – Brasil
Fonte: notas de aula do Prof. Castro

## Slide 12: Evolução histórica – Brasil
Fonte: notas de aula do Prof. Castro

## Slide 13: Sistemas de transmissão
Pressão para transmissão de grandes quantidades de energia através de longas distâncias
  Primeiros sistemas: 12, 44 and 66 kV (RMS)
  1922: 165 kV
  1923: 220 kV
  1935: 287 kV
  1953: 330 kV
  1965: 500 kV
  1966: 735 kV (Hydro Quebec)
  1969: 765 kV (American Electric Power)
Fonte: notas de aula do Prof. Castro

## Slide 14: Sistemas de transmissão
Grandes redes de transmissão interligadas de dimensões continentais predominantemente CA com crescente aplicação de transmissão CC para longas distâncias ou para interligação de sistemas

## Slide 15: Sistemas de transmissão: Rede norte americana

## Slide 16: Sistemas de transmissão: Rede norte americana
Legend
Cooperatives
Federal
Independent Transmission Companies
Other Public Power
Shareholder-Owned
Copyright 2003 Edison Electric Institute. Source: POWERmap, © Platts, a Division of the McGraw Hill Companies.

## Slide 17: Sistemas de transmissão: Rede brasileira
SIN: Sistema Interligado Nacional
143.739 km de linhas de transmissão
Fonte: Operador Nacional do Sistema - ONS

## Slide 19: Geração: como alimentar esses sistemas
Grandes usinas hidrelétricas e térmicas (carvão, gás e nuclear) localizadas afastadas dos grandes centros consumidores.
Fonte: notas de aula do Prof. Castro

## Slide 20: Sistemas de transmissão e de distribuição: níveis de tensão
Fonte: notas de aula do Prof. Castro

## Slide 21: Sistemas de distribuição
Fonte: notas de aula do Prof. Castro

## Slide 22: Sistema elétrico de potência
Fonte: notas de aula do Prof. Castro

## Slide 23
Sistemas de energia elétrica (GTD): passado e presente
Principais características:
Geração centralizada de grande porte (afastada dos centros consumidores);
Médio/Alto nível de automatização e monitoramento nos sistemas de transmissão e geração;
Baixo nível de automatização e monitoramento nos sistemas de distribuição;
Consumidor final passivo (sem possibilidades de interação e tomada de decisão);
Modelos de negócio apresentando poucas oportunidades de prestação de novos serviços.
Consumidor Secundário 110V e 220V
Consumidor Primário 13,8kV, 34,5kV
Consumidor SubTransmissão 69kV
Consumidor Transmissão 138kV, 230 kV
Transformador Elevador
Geração Central
Linhas de Transmissão
138kV, 230kV, 440kV, 500kV
Transformador Abaixador
Código de cores:
Preto: Geração
Azul: Transmissão
Verde: Distribuição

## Slide 24
Sistemas de energia elétrica: presente e futuro
Crescente aumento da demanda por energia elétrica;
Esgotamento de recursos primários para geração (necessidade de diversificação da matriz energética);
Necessidade de redução da emissão de gases de efeito estufa (CO2);
Interesses econômicos e governamentais;
Sistemas com equipamentos relativamente antigos (deterioração);
A sociedade digital exige melhores índices de confiabilidade e qualidade de energia (consumidores mais cientes e cargas mais sensíveis);
Consumidor mais cientes dos seus direitos (exigentes).
Quais são os principais motivadores para as mudanças?

## Slide 25
Passado/Presente:
Principalmente geração centralizada de grande porte
Futuro (potencial):
Geração centralizada de grande porte combinada com a geração distribuída (principalmente envolvendo novas fontes renováveis – eólica e solar)
Quais são as potenciais mudanças nos sistemas atuais?
Geração
Transmissão
Distribuição
Consumidor
Impacto nos sistemas de geração: Moderado

## Slide 26
Quais são as potenciais mudanças nos sistemas atuais?
Impacto nos sistemas de transmissão: Moderado
Geração
Transmissão
Distribuição
Consumidor
Passado/Presente:
Boa parte dos equipamentos monitorados manualmente
Limitadas opções de controle durante contingências (defeitos)
Não opera de forma proativa para diagnosticar potenciais problemas (atuação reativa)
Restauração manual
Futuro (potencial):
Mais tecnologias de medição/monitoramento (por exemplo medição sincronizada via GPS (PMUs – Phasor Measurement Units)
Mais flexibilidades de controle via eletrônica de potência (FACTS, HVDC)
Sistemas de monitoramento, proteção e controle abrangente – Wide Area (WAMS/WAMPAC)
ONS: A sua fase inicial compreende a instalação de PMUs em 31 subestações do SIN para monitorar 181 terminais de linhas de transmissão, incluídas no Plano de Modernização de Instalações (PMI) 2014-2017.

## Slide 27
Quais são as potenciais mudanças nos sistemas atuais?
Impacto nos sistemas de distribuição: Alto
Geração
Transmissão
Distribuição
Consumidor
Passado/Presente:
Equipamentos monitorados manualmente
Sistemas de proteção, controle e monitoramento limitados e localizados.
Reduzida capacidade de isolamento de faltas
Furto de energia
Perdas técnicas elevadas na distribuição de energia
Confiabilidade estimada
Rede passiva
Futuro (potencial):
Equipamentos com monitoramento remoto e automático (soluções integradas para monitoramento da vida útil dos equipamentos)
Proteção adaptativa
Soluções integradas de monitoramento e informação do sistema em tempo real para o isolamento de faltas
Soluções integradas de monitoramento para reduzir o furto de energia
Sistemas integrados para redução de perdas
Confiabilidade preditiva
Geração distribuída

## Slide 28
Quais são as potenciais mudanças nos sistemas atuais?
Geração
Transmissão
Distribuição
Consumidor
Impacto nos consumidores: Alto
Passado/Presente:
Cargas tradicionais (simples e bem comportadas)
Impossibilidade em exercer controle direto sobre o uso de energia dos consumidores (pelas concessionárias). Respostas limitadas a programas de eficiência energética
Falta de conhecimento sobre como os consumidores estão utilizando a energia (para redução e otimização do uso)
Dificuldades em utilizar geração distribuída e sistemas de armazenamento de energia para melhor aproveitamento do sistema elétrico
Futuro (potencial):
Dispositivos digitais/microprocessados/eletrônicos
Soluções de resposta à demanda com controle direto sobre a carga
Infraestrutura avançada de medição (smart meters)
Soluções para gerenciamento de energia residencial
Soluções para integrar recursos associados a distribuição, geração e armazenamento de energia

## Slide 29: Smart grids
Smart Grid
Smart Grid: “… a power system that can incorporate millions of sensors all connected through an advanced communication and data acquisition system. This system will provide real-time analysis by a distributed computing system that will enable predictive rather than reactive responses to blink-of-the-eye disruptions.” (The Electric Power Research Institute - EPRI)
+
Sources: UtilityPoint by Ethan Cohen, EPRI Intelligrid
Source: Environmental activities hitachi.com

## Slide 30
Smart Grid: potential future
Passive systems  active systems (distributed energy resources);
Non-supervised systems supervised systems (smart meters);
Deterministic analysis/evaluation/design  analysis of risk (probabilistic);
Passive consumer  active/participative consumer;
Low flexibility/opportunities for services and business models  new services and business models.
Fit-and-forget (oversizing)  high-levels of monitoring and automation to maximize assets utilization

## Slide 31
Smart Grids: "emerging" technologies
Distributed generation (photovoltaic generation )
Distributed sensors/meters (smart meters)
Electric Vehicles
Energy storage systems (batteries)
Power electronic-based equipment (Custom Power)
Well established market
Market under development
Market to be developed

## Slide 32
Smart Grids: Exemplo caso real
PA0045
PA3018
PA3020
PA3012
PA0060
PA3032
+2 bilhões de medições/ano

## Slide 33: Análise dos dados de medições coletadas no laboratório vivo de Barão Geraldo Campanha de medição de qualidade de energia elétrica
Dispositivos de medição não utilizados em uma instalação FV convencional
  Medições CA e CC – 1 min / 1 ano;
  Medição de faturamento – 5-60 min / 1 ano;
  231 UCs
+ 2 bilhões de medições/ano
big data + data analytics
Qualímetros: 45 pontos de medição (Trafos e Ucs) – 10 segundos / 30 dias;
Monitoramento e coleta de dados

## Slide 34: Análise dos dados de medições coletadas no laboratório vivo de Barão Geraldo SOL: Sistema Online de Leitura
Interface criada para que os consumidores possam acompanhar em tempo real a geração do próprio painel fotovoltaico.
SOL: Sistema Online de Leitura

## Slide 35: Análise dos dados de medições coletadas no laboratório vivo de Barão Geraldo SOL: Sistema Online de Leitura
SOL: Sistema Online de Leitura

## Slide 36: Análise dos dados de medições coletadas no laboratório vivo de Barão Geraldo SOL: Sistema Online de Leitura
SOL
SOL: Sistema Online de Leitura

## Slide 37: Smart grids
G, T & D Companies
Increase earnings
Improve quality
Why move to smart grid?
Consumers
Lower prices
Better quality
Regulators
Improve quality
Balanced prices
Reduce CO2 emissions

## Slide 38
Comentários
Os sistemas de energia elétrica estão passando por profundas modificações, criando novas oportunidades e necessidades. Neste contexto, tem-se:
  Ensino: Necessidade de formar um novo tipo de engenheiro de sistemas de potência, mantendo a base sólida tradicional (fluxo de carga, cálculo de curto-circuito, estabilidade, etc), mas também com bom conhecimento em energias renováveis, teoria da informação e comunicação, controle moderno etc;
  Mercado: Renovação do quadro de engenheiros do setor elétrico (maior apelo junto aos estudantes e novas oportunidades);
  Governo: Novos agentes (GD, veículo elétrico, smart meters) demandam novas regulamentações (incluindo incentivos ou não). É papel da universidade participar deste processo junto aos órgãos do governo.
  Pesquisa: Do ponto de vista de pesquisa, tem-se potencial para desenvolvimentos científicos e tecnológicos, entre outros, nos seguintes temas:
    Metodologias para viabilizar a integração de elevada quantidade geração renovável não somente em sistemas de transmissão, mas sobretudo em sistemas de distribuição (MT e BT);
    Metodologias para aplicação dos novos dados de medição (smart meters, PMUs etc) disponíveis no gerenciamento dos sistemas de energia elétrica;

## Slide 39
Há oportunidades?
Quantidade | Brasil | Europa
Consumidores | 68,6 milhões | 260 milhões
Concessionárias | 64 | 2400
Medidores inteligentes a serem instalados até 2020 | 63 milhões | 200 milhões
Investimentos na modernização de sistemas de distribuição (até 2021) | $36,6 bilhões | 400 bilhões de euros
Consumo anual | 463,7 TWh | 2700 TWh
Investimentos
Capacidade acumulada de geradores fotovoltaicos instalados no mundo

## Slide 40: Próxima aula
Geração de energia elétrica: fontes primárias e tecnologias de conversão